Паспорт

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПОРНАЯ

ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ RESFORM 4,5

- Назначение

Стойка опалубки телескопическая (далее – стойка) предназначена для поддержания горизонтальных щитов опалубки при бетонировании перекрытий и использовании в качестве временных опор при фиксации горизонтальных элементов при монтаже и демонтаже зданий.

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки (min…max) | мм | 2900…4500 |
| 2 | Диаметр трубы нижней секции | мм | 60,0x2 |
| 3 | Диаметр трубы верхней секции | мм | 51x2,5 |
| 4 | Максимально допустимая нагрузка | тс | 1,2 |
| 5 | Вес | кг | 10,7 |

- Конструкция изделия

1 - Внешняя труба

2 - Внутренняя труба (телескопическая вставка)

3 - Фиксирующая скоба

4 - Регулировочная гайка

Грубая настройка высоты осуществляется установкой фиксирующей

скобы в соответствующие отверстия внешней трубы. Более точная установка высоты стойки производится с помощью регулировочной гайки.

- Комплектность

- опора (одного типа размера)

- паспорт

- Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня отгрузки их потребителю